С-TW.АГ37.B.17010

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

71/16(LN). 80/16(LN). 80/25. 90/25. 90/40. 97/25. N-50. CS-35A. HCS-35A.

SUMAKE INDUSTRIAL Co., Ltd

Предисловие

SUMAKE – фирма, занимающаяcя  производством и экспортом пневмоинструмента с 1991 года.

Мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить качество и срок службы инструментов, а также снизить вибрации и шум при работе инструмента. Главным принципом нашей работы является обеспечение хороших условий работы и удобства работы с нашим инструментом.

Пневмоинструмент SUMAKE имеет сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА РОССИИ

№ С-TW.АГ37.B.17010 и соответствует требованиям ГОСТ 12.2.101-94, ГОСТ 12.2.003-91,

ГОСТ 12.3.001-85.

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, технике безопасности и полезные рекомендации при работе с пневмоинструментом.

Инструмент прошел тщательный контроль, однако перед началом использования следует внимательно ознакомиться с данным руководством, чтобы иметь представление о возможных неполадках.

Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство, т.к. мы постоянно работаем над усовершенствованием наших моделей.

Срок службы инструмента 3 года.

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Скобозабивной пистолет представляет собой инструмент, использующий энергию сжатого воздуха для забивания скоб определенного калибра, без применения  человеческой силы.

Используйте скобозабивной пистолет строго по назначению!

SUMAKE

Скобозабивной пистолет

Технические характеристики

| Модель | Параметры скобы | Параметры инструмента |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина | Сечение ножки скобы | Длина | № скобы | Длина инструмента | Высота инструмента | Ширина инструмента | Рабочее давление | Габариты упаковки | Масса инструмента | Кол-во скоб в кассете |
|  | мм. | мм. | мм. |  | мм. | мм. | мм. | кг/см2 | мм. | кг. | шт. |
| 71/16 | 9,1 | 0,6 * 0,75 | 6…16 | 22 | 225 | 155 | 45 | 4,0…7,0 | 363х260х310 | 0,9 | 200 |
| 80/16 | 12,9 | 0,65 * 0,95 | 6…16 | 21 | 225 | 195 | 59 | 4,0…7,0 | 363х260х310 | 0,9 | 160 |
| 80/25 | 12,9 | 0,6 * 0,9 | 10…25 | 21 | 245 | 195 | 59 | 4,0…7,0 | 450х300х330 | 1,2 | 100 |
| 97/25 | 4,5 | 0,6 * 0,9 | 10…25 | 21 | 245 | 195 | 59 | 4,0…7,0 | 450х300х330 | 1,2 | 100 |
| 90/25 | 5,8 | 1,0 * 1,25 | 10…25 | 18 | 245 | 195 | 59 | 4,0…7,0 | 450х300х330 | 1,2 | 100 |
| 90/40 | 5,8 | 1,0 * 1,25 | 19…40 | 18 | 285 | 262 | 80 | 4,5…7,5 | 535х435х350 | 2,2 | 100 |
| 71/16 LN | 9,1 | 0,6 * 0,75 | 6…16 | 22 | 225 | 210 | 45 | 4,0…7,0 | 450х300х330 | 1,0 | 200 |
| 80/16 LN | 12,9 | 0,65 * 0,95 | 6…16 | 21 | 225 | 210 | 45 | 4,0…7,0 | 450х300х330 | 1,2 | 160 |
| N-50 | 11,1 | 1,4 * 1,6 | 25…50 | 16 | 380 | 295 | 92 | 4,5…7,5 | 535х435х350 | 2,65 | 100 |

| Модель | Параметры скобы | Параметры инструмента |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина | Длина | Длина инструмента | Высота инструмента | Ширина инструмента | Габариты упаковки | Масса инструмента | Кол-во скоб в кассете |
|  | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | шт. |
| CS-35A | 35 | 15 и 18 | 415 | 220 | 115 | 636х412х255 | 2,65 | 100 |
| HCS-35A | 35 | 15 и 18 | 433 | 220 | 115 | 636х412х255 | 2,2 | 100 |

Скобы, рекомендованные к использованию со скобозабивными пистолетами Sumake:

| Модель пистолета | Наименование скобы Sumake |
| --- | --- |
| 71/16 (LN) | 71-08A, 71-10A, 71-14A, 71-16A |
| 80/16 (LN) | 80-10, 80-12, 80-14, 80-16 |
| 80/25 | 80-10, 80-12, 80-14, 80-16, 80-19, 80-22, 80-25 |
| 90/25 | K-419, K-422, K-425 |
| 90/40 | K-419, K-422, K-425, K-428, K-432, K-435, K-438, K-440 |
| 97/25 | 97-10, 97-13, 97-16, 97-19, 97-22, 97-25 |
| N-50 | SN-25, SN-32, SN-38, SN-45, SN-50 |
| CS-35A | 3515, 3518 |
| HCS-35A | 3515, 3518 |

Результаты испытаний в соответствии с EN 792

Вибрация  ISO 8662-1

При нагрузке                                                      1,26 м/сек²

Шум CEN/TC 255 WG 1 N 45.3E

Уровень звукового давления                            91 децибел

Мощность звука                                                 97 децибел

Мгновенное звуковое давление                     117 децибел

«Опасность» - означает неизбежную опасную ситуацию, в результате которой возможны серьезные повреждения и летальный исход.

«Предупреждение» - означает потенциально опасную ситуацию, в результате которой возможны серьезные повреждения и летальный исход.

«Примечание» - обращает внимание пользователя на полезную   информацию.

# Требования безопасности

«Опасность»

- Внимательно прочитайте и изучите инструкции по эксплуатации перед использованием пистолета. Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

- Используйте только скобы с размерами указанными в технических характеристиках пистолета.

- Используйте только пневматическое смазочное масло, перечисленное в данном руководстве или аналогичное по качеству и вязкости.

- Пистолет, на котором есть значок перевернутого равностороннего треугольника стоящего на точке, может использоваться только с обоймой.

- Пистолет, с функцией периодической и непрерывной встряски, с надписью «Не использовать на лесах и лестницах» не следует использовать в следующих случаях:

  - При использовании лесов, лестниц и аналогичных конструкций.

  - Для закрытия коробок и деревянных ящиков.

  - Для монтажа систем транспортировок, таких как машины и вагоны.

- При техническом обслуживании и ремонте пистолета используйте только запчасти завода-изготовителя.

- Ремонт должен выполняться только рабочими авторизованного сервисного центра.

- Если скобозабивной пистолет используется на стационарной стойке,то стойка для установки скобозабивного пистолета должна быть разработана и сконструирована производителем стоек таким образом, чтобы пистолет был безопасно и жестко зафиксирован, чтобы избежать повреждений, искажений и смещения.

- Максимальное давление в пневмосистеме ,к которой подключен скобозабивной пистолет, не должно превышатьать допустимое разрешенное,

- Используйте редуктор-регулятор , понижающий давление.

- При эксплуатации скобозабивного пистолета вручную, используйте самое низкое требуемое давление, для того, чтобы не превышать допустимый уровень шума и обеспечить меньший износ и более долгий срок службы пистолета.

- Будьте внимательны и осторожны при использовании кислорода и других возгораемых газов.

- Для транспортировки пистолета используйте ручку, при этом обязательно поставьте пистолет на предохранитель. Не используйте воздушный шланг для транспортировки и поднятия пистолета.

«Предупреждение»

- Обязательно отключите подачу воздуха перед техническим обслуживанием   пистолета, регулировкой, или во время перерывов в работе.

- Наденьте защитные очки.

- Не используйте обратные клапаны или другие переходники, которые  предотвращают свободный доступ воздуха в пистолет.

- При отключении или подключении подачи воздуха будьте аккуратны, не  подставляйте руки и другие части тела под выходное отверстие пистолета.

- Не направляйте пистолет на людей.

Перезарядка пистолета

- Отключите воздушный шланг.

- Установите вращающуюся ручку в положение, соответствующее размеру используемых скоб.

- Отожмите защелку магазина. Откройте крышку магазина по стрелке назад.

- Установите набор скоб в магазин. Убедитесь, что  окрашенные концы скоб направлены внутрь магазина. Скобы должны быть неповрежденными и чистыми.

- Установите крышку магазина на место, до фиксации  защелки.

Эксплуатация пистолета

«Предупреждение»

При работе используйте защитные приспособления для защиты органов слуха и глаз. Используйте защитные очки с боковыми защитными пластинами. Надевайте наушники. Работодатель и рабочий несут ответственность перед третьими лицами, находящимися в зоне работы пистолета. Все люди, находящиеся рядом с эксплуатируемым пистолетом должны надевать наушники.

«Примечание»

Проверяйте и заменяйте изношенные детали пистолета. Также заменяйте предупредительные этикетки, если они со временем стали неразборчивы.

Добавьте несколько капель масла UNOCAL RX22 или              аналогичного пневматического масла во впускной воздушный штуцер

- Подсоедините быстросъемный переходник к пистолету .

- Достаньте скобы из магазина.

- Подключите пистолет к компрессору с помощью воздушного шланга с внутренним диаметром 3/8”.  Убедитесь, что шланг имеет номинальное рабочее давление не менее 13,8 бар и переходник с внутренней резьбой .

- Отрегулируйте рабочее давление пистолета на 4,8 бар

- Отключите подачу воздуха от пистолета.

- Загрузите скобы в пистолет, как описано в инструкции

- Подключите подачу воздуха к пистолету

- Вбейте пробную скобу в кусок дерева и проверьте как глубоко вбивается скоба. В случае, если скоба вбивается не глубоко, то отрегулируйте давление на нужное высокое значение, чтобы достигнуть требуемой глубины вбивания скобы. Не превышайте давления 7.6 бар .

Техническое обслуживание и смазка.

«Примечание»

- Отключите подачу воздуха от пистолета перед смазкой.

- Пистолет необходимо смазать перед первой эксплуатацией.

- Протрите излишки масла на выходном отверстии. Излишки масла повреждают уплотнительные кольца. Если в системе есть встроенная масленка, то нет необходимости смазывать пистолет каждый день.

- Разверните пистолет таким образом, чтобы впускной воздушный клапан был повернут вверх и капните одну каплю пневматического масла, UNOCAL RX22 или аналогичного пневматического масла . Не используйте отработанное масло и масло с примесями. Эксплуатируйте пистолет сразу после смазывания.

Подача воздуха и подключение.

«Примечание»

- Рекомендуется использовать встроенные в пневмолинию масленки для того, чтобы обеспечить постоянную смазку пистолета и повысить производительность и срок службы пистолета. Ежедневно проверяйте уровень масла в масленке.

- Рекомендуется использовать встроенный в пневмолинию фильтр для удаления жидкости и примесей, которые могут вызвать образование ржавчины и износ внутренних деталей  пистолета. Фильтр также повышает производительность и срок службы пистолета. Фильтр необходимо проверять каждый день и при необходимости сливать из него конденсат.

- Для получения высоких технических характеристик установите быстросъемный переходник 3/8” (резьба NPT ¼”) с внутренним диаметром 8 мм на пистолет и быстросъемный переходник 3/8” на воздушный шланг.

- Приведенный ниже рисунок показывает схему подключения системы подачи воздуха, которая обеспечит высокую производительность и долгий срок службы инструмента (см. Рис.).

Устранение неисправностей пистолета.

«Предупреждение»

Немедленно прекратите использование пистолета, как только он начал неправильно функционировать, иначе это может привести к серьезным повреждениям.  Замена запчастей и ремонт должны осуществляться только квалифицированным рабочим сервисного центра.

«Предупреждение»

Обязательно отключите подачу воздуха перед техническим обслуживанием   пистолета, регулировкой или во время перерывов в работе.

- Скоба застряла в подающем устройстве:

- Отключите пистолет от воздушного шланга.

- С помощью клещей достаньте застрявшую скобу.

- Скоба застряла внутри магазина:

- Отключите пистолет от воздушного шланга.

- Выньте толкающее устройство из магазина.

- Достаньте застрявшую скобу.

- Установите на место толкающее устройство, чтобы захлопнулась защелка.

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Утечки воздуха в предохранительном клапане | Повреждены уплотнительные кольца в предохранительном клапане. | Замените уплотнительные кольца |
|  | В корпусе ослабли винты | Затяните винты |
| Утечки воздуха между корпусом и штоком | Поврежден амортизатор | Замените уплотнительные кольца |
|  | Поврежден амортизатор | Амортизатор необходимо затянуть |
| Утечка воздуха между корпусом и крышкой | Ослаблены винты | Затяните винты |
|  | Повреждены прокладки | Замените прокладки |
| Пистолет пропускает скобы (холостой ход) | Износился амортизатор | Замените амортизатор |
|  | Загрязнен шток | Прочистите шток |
|  | Магазин загрязнен или поврежден | Прочистите магазин |
|  | Неправильный подвод сжатого воздуха к пистолету | Проверьте воздушный шланг и компрессор |
|  | На поршне износилось уплотнительное кольцо, или поршень недостаточно смазан | Замените уплотнительные кольца, смажьте поршень |
|  | Повреждены уплотнительные кольца на предохранительном клапане | Замените уплотнительные кольца |
|  | Утечки воздуха | Затяните все винты и переходники |
|  | Утечка в прокладке крышки | Замените прокладку |
| Пистолет работает медленно, слабая мощность | Пистолет недостаточно смазан | Смажьте пистолет |
|  | Сломана пружина в крышке | Замените пружину |
|  | Заблокировано выпускное отверстие в крышке | Замените поврежденные детали |
| Скобы застревают в пистолете | Направляющее сопло износилось или повреждено | Замените направляющее сопло |
|  | Направляющая повреждена | Замените направляющую |
|  | Скобы не подходят по размеру | Используйте скобы, размер которых указан в технических характеристиках |
|  | Скобы загнуты | Используйте неповрежденные скобы |
|  | Ослабли винты магазина или штока | Затяните винты |

Промывание пистолета.

«Опасность»

Не используйте бензин и другие воспламеняющиеся жидкости для промывания пистолета. Пары воспламеняющихся жидкостей могут вызвать искру и последующий взрыв пистолета, что может привести к серьезным повреждениям или летальному исходу.

«Примечание»

Обязательно вытирайте насухо пистолет после промывания и перед эксплуатацией.

- Отключите подачу воздуха от пистолета.

- Используйте керосин или дизельное масло для того, чтобы смыть нагар. Жидкость не должна попадать в цилиндр, т.к. она может вызвать повреждения внутри пистолета. Тщательно высушите пистолет перед эксплуатацией.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу скобозабивного пистолета  в течение 6 месяцев со дня продажи его при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

1.2 При обнаружении открытых производственных дефектов изделия, потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший  скобозабивной пистолет, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.

1.3 В течение гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.

1.4 При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.

1.5 Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт и только при устранении дефекта в изделии.

1.6 Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

1.7 На расходные материалы гарантия не распространяется.

Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Неправильно или с исправлениями заполнены свидетельство о продаже и гарантийные талоны.

- При отсутствии паспорта изделия, гарантийного талона.

- При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации (см. инструкцию по эксплуатации).

- При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).

- При наличии внутри изделия посторонних предметов.

- При наличии признаков самостоятельного ремонта.

- При наличии изменений конструкции.

- Загрязнение изделия, как внутреннее, так и внешнее, ржавчина и тд.

- Обнаружения дефектов, являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, или являющихся следствием несоблюдения  режима питания, работы без смазки, стихийного бедствия, аварии и тп.

- Дефект – результат естественного износа.

-Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование и сменные насадки, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.

-Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы не входят в объём гарантийного обслуживания.

Производитель SUMAKE  (СУМАКЕ)  Тайвань

## 3F-2 No.202, Sec.5, Nan-King East Road ,Taipei, Taiwan

Официальный дилер  в Москве – фирма “Энтузиаст”

111024  г.Москва, 1-я  ул.Энтузиастов д.12, стр.1.

тел.: (095) 777-77-33 , 231-21-22 ,

E-male:entuziast@entuziast.ru

www.entuziast.ru

Адреса мастерских гарантийного и после гарантийного ремонта:

ООО "Ленинградка"
1-я ул. Энтузиастов, д.12.стр.1, тел. (495) 673-06-57, 231-21-22
ООО "Оптимист"
Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Носовихинское ш., вл.253 тел. (495) 231-21-22

ООО "Евросервис"
ул. Щербаковская, д.53, тел. (495) 640-01-14, Сайт: www.e-sv.ru

О дополнительных центрах технического обслуживания в регионе Вы можете

узнать у фирмы_продавца.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Уважаемый покупатель! Убедитесь, что все разделы заполнены разборчиво и без исправлений.

Изделие ITEM

Модель MODEL

Заводской номер SERIAL NUMBER

Дата выпуска ISSUE DATE

Дата продажи

Фамилия и подпись продавца

Печать фирмы продавца

Изделие проверялось во всех режимах работы в моем присутствии:

____________________

(подпись покупателя)

Изделие не проверялось по причине:

____________________

(подпись продавца)

| Корешок ТАЛОНА № 1 на ремонт скобозабивного пистолета SUMAKE изъят “_______”___________________200___г. Исполнитель__________________ | Гарантийный талон № 1 на ремонт скобозабивного пистолета SUMAKE |
| --- | --- |
|  | Изделие | № |
|  | Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина) |  |
|  | Дата продажи и штамп магазина |  |
|  | Личная подпись продавца |  |  |
|  | Выполненные работы |  |
|  | Исполнитель |  | Владелец |
|  | (фамилия , имя, отчество) |  | (подпись) |
|  | наименование предприятия, выполнившего |
|  | ремонт и его адрес М.П. |
|  | должность и подпись руководителя |
|  | предприятия выполнившего ремонт |

| Корешок ТАЛОНА № 2 на ремонт скобозабивного пистолета SUMAKE изъят “_______”___________________200___г. Исполнитель__________________ | Гарантийный талон № 2 на ремонт скобозабивного пистолета SUMAKE |
| --- | --- |
|  | Изделие | № |
|  | Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина) |  |
|  | Дата продажи и штамп магазина |  |
|  | Личная подпись продавца |  |  |
|  | Выполненные работы |  |
|  | Исполнитель |  | Владелец |
|  | (фамилия , имя, отчество) |  | (подпись) |
|  | наименование предприятия, выполнившего |
|  | ремонт и его адрес М.П. |
|  | должность и подпись руководителя |
|  | предприятия выполнившего ремонт |

| Корешок ТАЛОНА № 3 на ремонт скобозабивного пистолета SUMAKE изъят “_______”___________________200___г. Исполнитель__________________ | Гарантийный талон № 3 на ремонт скобозабивного пистолета SUMAKE |
| --- | --- |
|  | Изделие | № |
|  | Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина) |  |
|  | Дата продажи и штамп магазина |  |
|  | Личная подпись продавца |  |  |
|  | Выполненные работы |  |
|  | Исполнитель |  | Владелец |
|  | (фамилия , имя, отчество) |  | (подпись) |
|  | наименование предприятия, выполнившего |
|  | ремонт и его адрес М.П. |
|  | должность и подпись руководителя |
|  | предприятия выполнившего ремонт |

Адреса и телефоны сервисных центров

Москва

ООО "Ленинградка"
1-я ул. Энтузиастов, д.12.стр.1
тел. (495) 673-06-57, 231-21-22

ООО "Оптимист"
Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Носовихинское ш., вл.253
тел. (495) 231-21-22

ООО "Евросервис"
ул. Щербаковская, д.53
тел. (495) 640-01-14

Санкт-Петербург

ООО "Пневмо-Электро"
ул. Курчатова, дом 6
тел. (812)321-62-44

ООО "Технологический Центр "Инструмент Сервис" 
пр-т. Стачек, д.47
тел. (812)702-01-87

Архангельск

ООО "Архлес-Сервис"
ул.Тимме, д.23
тел. (8182)29-35-86, 27-00-49

Астрахань

ООО "Молоток"
ул. Славянская, д.1 "В"
тел. (8512)40-88-77

Белгород

ООО "Центрсервис"
ул. Корочанская, д.132а
тел. (4722)21-78-02, 50-66-42

Владимир

ИП Комолов С.П.
ул. Электрозаводская, д.6
тел. (4922) 33-17-85, 33-10-88

Волгоград

ООО "ВолгоградПромИнструмент"
пр. им. Маршала Жукова, д.100
тел. (8442)49-35-03

Волжский

ООО "Инструмент Сервис" 
п.Рабочий, ул. Большевитская 70"б" 
тел. (8443)27-03-03, 27-22-66

Вологда

ИП Макаров Ю.А.
ул. Герцена, д.121
тел. (8172) 56-28-51

ООО "Автосервискомплект"

Прядильный пер. д.11
тел. (8172)74-78-89, 74-89-79

ООО ПКФ "Ритм-В"(ИП Алимов)
ул. Октябрьская, д.51
тел. (8172) 52-85-52, 52-85-60

Воронеж

ООО "Энкор Сервис"
ул. Текстильщиков, д.2
тел. (4732 )39-69-48, 39-24-84

Екатеринбург

СЦ ИП Моложенко Т.В.
ул. Машиностроителей, д. 65
тел. (343)378-31-85, 338-05-53

ООО"Промышленный Торговый Дом"
ул. Репина, д.99А
тел. (343) 231-66-72 , 231-66-73

Ижевск

ООО "РЭМО"
ул. Майская, д. 30
тел. (3412)22-72-76, 73-95-85

Компания "ТМ-СЕРВИС-2"
ул. Телегина, д.30
тел. (3412)93-24-19

Компания "ТМ-СЕРВИС"
ул. Красноармейская, 127 (3 этаж)
тел. (3412) 512-553

Казань

ООО "Мир Инструментов"
пр-т Ямашева, д.28а
тел. (843)523-76-03, 523-56-17

Калуга

ИП Дмитриков А.А.
ул. Тульская д.189, стр.7
тел. (4842)55-79-04,(910)917-35-43

Каменск-Уральский

ИП Султанов Р.М.
ул. Парковая, д.13А
тел. (3439) 31-75-65

Кемерово

ООО"СЦ "Электра"
ул. Абызова, д. 12 А
тел. (3842) 64-01-03

Киров

СЦ "Инструмент"
ул.Калинина, д.38
тел. (8332)57-20-21

ООО "Астрим-Холдинг"
ул. Сурикова, д.34
тел. (8332)54-48-00

ООО "Техпромсбыт"
ул. Ленина, д.54
тел. (8332) 71-42-02

Ковров

ООО "ИМКом-Сервис" 
ул. Малеева, д.1А 
тел. (49232) 6-45-60

Комсомольск-на-Амуре

ИП Аксютина Д.А.
ул. Кирова, д.70
тел. (4217)54-37-67, 54-74-59, 52-78-76

Кострома

ИП Маслов И.Ф. (СЦ "Интех")
ул. Северной правды, д.41А
тел. (4942) 32-59-91

ИП Плетнев И.А.
ул. Галическая, д.97А
тел. (4942) 63-91-46

Краснодар

ИП Одобеско Н.И.
ул. Дзержинского, д.40 
тел. (861)272-77-20

ИП Пархоменко В.В.

ул. Волжская, д.75
тел. (861) 231-29-48, 231-76-18

ИП Дуванский А.А.
ул. Пригородная, 1/10
тел. (861) 270-80-43

Красноярск

ООО "Чистый мир"

ул. Водянникова, д. 2/1
тел. (3912)41-86-40

ЧП Шерстобой (АСЦ "Прогресс")
ул. Калинина, д.89, ст.1 
тел. (3912)99-65-80, 65-33-99

Курган

ООО "Уралтехсервис"
ул. Куйбышева, д.145
тел. (3522) 24-00-12

Курск

ИП Рышков П.В.
ул. Энгельса, д.105
тел. (4712) 36-04-53, 35-49-97

Липецк

ООО "Арсенал"
ул. 8 Марта, д.13
тел. (4742)74-06-96 (4742)74-66-76

Миасс

ИП Князева Е.А.
ул. 8 Марта, д.13
тел. (3513) 57-40-81, 59-18-18, 56-14-22

Набережные Челны

ИП Буров А.С. ("Интех Центр")
пр-т Хасана Туфана, д.46
тел. (8552)52-01-62, 52-47-84, 52-49-99

Нальчик

ООО "Техно-Сити"
ул. Байсултанова, д.32
тел. (8662)40-38-14

Новомосковск

ООО "Реверс" (Альянс)
ул. Космонавтов, д.8
тел. (48762) 2-82-20, 6-74-04, 2-84-35

Новосибирск

ООО "ТехноЭкспорт"
ул. Планировочная, д.58
тел. (383) 351-33-92

ООО "Энтузиаст - Сервис"
ул. Планетная, д.30
тел. (383) 286-40-43

СЦ «Эксперт-Новосибирск»
ул. Кирова, д.113
тел. (383) 375-40-62

ООО "Мастер-СБТ"
ул. Красноярская, д.36 и ул. Большевисткая, д.177/4
тел. (383) 221-64-04, 227-74-35

Пенза

ИП Загоруйко А.В.
ул. Перспективная, д.1А
тел. (8412) 38-15-10 доп.161, 119

Пермь

ИП Кузнецов С.А.
ул. Пушкина, д.116В
тел. (342) 236-39-59, 236-55-59, 236-52-59

ИП Охапкина О.А.
ул. Плеханова, д.2
тел. (342) 237-02-02, 237-09-09

ООО "Академия Инструмента"
ул. Саранская, д.5
тел. (342) 240-93-77, 245-05-02

Петропавловск-Камчатский

ООО "Электроинструмент-Сервис"
ул. Тушканова, д.14
тел. (4152) 26-44-74

Прокопьевск

СЦ "Лидер" 
ул. Новградская, д.28/А
тел. (3846) 69-55-77

Псков

ООО "Сервисный центр "Мастер" 
ул.Первомайская, д.33
тел. (8112)51-01-52

Пятигорск

ООО "Электра" 
Суворовский проезд, д.1А
тел. (8793)36-56-36,(962)010-37-23,(928)341-47-59

Ростов-на-Дону

ЮМТ "Сервис"
ул. Беляева, д.22а
тел. (863) 247-17-53

СЦ "Мастер"
ул.Доватора, д.118
тел. (863) 278-76-35

Рязань

ИП Шерозия Г.Г.
пр-т. Яблочкова, д.6
тел. (4912) 90-35-77

Самара

ООО "Специалист"
ул.Аврора, д.148А
тел. (846) 264-77-55, 260-81-21, 241-86-73, 267-33-33

Саратов

ИП Цыганков Г.М.
ул. Московская, д.130
тел. (8452) 27-81-18

ИП Цыганков Г.М.
ул. Московская, д.130
тел. (8452) 27-81-18

ТСЦ "Дровосек"
ул. Танкистов, д.37
тел. (8452) 43-17-23, 43-72-06

Смоленск

ООО "ПП Глайс"(СЦ "Рубин")
ул. 25 Сентября, д.50
тел. (4812) 62-29-79

ООО "Техносат-Сервис"
ул. Раевского, д.2А
тел. (4812) 62-16-18

Сургут

ИП Авдеев О.И. (ООО "Мир Инструмента")
Нефтеюганское ш., д.24/1
тел. (3462) 77-36-08

Таганрог

ИП Гаврилов В.А.
ул. Свободы, д.100/5
тел. (8634) 36-35-99

Темрюк

Торговая компания «МАСТЕР»
ул. Ленина, д.184
тел. (86148) 4-23-21

Тула

ИП Лискин А.В.
ул. Коминтерна, д.24
тел. (4872)56-32-77, 56-32-35

ООО "Каравай"
ул. Скуратовская, д.121
тел. (4872) 33-00-00, 33-00-30

Тюмень

ООО "Монолит"
ул. Республики, д.143
тел. (3452)69-61-17, 69-60-41

ООО ТТЦ «Инструмент»
ул. Пермакова, д.1
тел. (3452)41-35-58, 21-48-17

ООО "СервисМастер-Тюмень"
ул. Республики, д.256, корп. 2
тел. (3452) 68-38-41

Улан-Удэ

ООО "ПромТехЦентр-сервис"
ул. Ботаническая, д.71
тел. (3012)45-31-72

Ульяновск

ООО "Техпромсбыт"
ул. Нариманова, д.51
тел. (8422)46-32-26, 67-46-97

Уфа

ИП Вегеле В.Э. 
ул. Пермомайская, д.49
тел. (3472) 40-40-07

Хабаровск

ООО "Бизнесстройинструмент" 
пер. Гаранжный, д.4
тел. (4212) 40-07-78

Хакасия

Зуев А.М.
тел. (3902)35-50-10

Чайковский

ООО "Сервисный центр "Bosch" (Домовой Профи)
ул. Советская, д.1/13
тел. (34241)4-64-50

ИП Грицаев С.А.
ул. Советская, д.1/13а
тел. (34241)4-33-66

Чебоксары

ИП Васильев А.Ю.
Базовый проезд, д.8б
тел. (8352)57-39-65, 57-23-35, 57-39-62

Челябинск

ООО "Элби-Сервис"
пр-т. Ленина, д.22
тел. (351)775-45-38, 253-16-55

ООО "Почин"
ул. Рождественского, д.7
тел. (351) 775-28-52

ИП Телешова С.В.
ул. Ордженикидзе, д.43
тел. (351) 237-12-29, 223-87-88

Авто-вико
ул. Харлова, д.10
тел. (351) 740-07-95

ИП Чекашова Е.В.
Троицкий тракт, д.21
тел. (351) 230-06-01

Ярославль

ООО "Бигам"
ул. Выставочная, дом 12
тел. (4852) 61-00-29, 73-76-02, 74-80-74