РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

на шланги воздушные

Полиуретановые

Спиральные полиуретановые

Спиральные полиамидные

МТ 20

Предисловие

GAV (ГАВ Брендола VI) производят краскораспылители и приспособления для сжатого воздуха с 1974 года. Особенности, которые позволили GAV быть признанными на рынке, заключаются в высоком технологическом уровне, который всегда выражается в экспериментировании и постоянном новшестве. GAV имеет высокий показатель производства, благодаря полностью автоматизированному процессу производства. Исследования, технологии, автоматизация и обслуживание, а также широкий диапазон доступных и точных моделей являются для GAV важными обязательствами перед своими клиентами.

Пневмоинструмент GAV имеет сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА РОССИИ

№ РОСС IT. МТ20. В 04467 по ГОСТ Р 51151-98 (п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.2.1, 3.6.1, 3.6.6, 3.6.7, 3.7.7)

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, технике безопасности и полезные рекомендации при работе с пневмоинструментом.

Инструмент прошел тщательный контроль, однако перед началом использования следует внимательно ознакомиться с данным руководством, чтобы иметь представление о возможных неполадках.

Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство, т.к. мы постоянно работаем над усовершенствованием наших моделей.

Срок службы инструмента 3 года.

##### Общие сведения

Шланги воздушные в бухтах и спиральные, предназначены для подачи воздуха в бытовых и промышленных целях.

Используются для подачи воздуха в компрессорных сиcтемах, для пневмоинструмента, краскораспылителей ,продувочных, промывочных

пистолетов, для подачи воздуха к пескоструйным пистолетам.

Технические характеристики

# Шланг полиуретановый в бухтах, температурный режим

-40 +80 градусов. Армированный нейлоновым кордом, стойкий к  перегибам, механическим воздействиям, маслостойкий.

| Наименование | Длина | Размер | Давление |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м | Внутренний и внешний | Атм |
| PU 6 | 50 | 6*10 | 20 |
| PU 8 | 50 | 8*12 | 20 |
| PU 10 | 50 | 10*14,5 | 20 |

# Шланг спиральный полиамидный с байонетным соединением

# температурный режим -40 +90 градусов. стойкий к  механическим воздействиям, маслостойкий.

| Наименование | Длина | Размер | Давление |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м | Внутренний и внешний | Атм |
| SRB 5-8 | 5 | 8*10 | 18 |
| SRB 10-8 | 10 | 8*10 | 18 |
| SRB 15-8 | 15 | 8*10 | 18 |
| SRB 20-8 | 20 | 8*10 | 18 |
| SRB 5-6 | 5 | 6*8 | 20 |
| SRB 10-6 | 10 | 6*8 | 20 |
| SRB 15-6 | 15 | 6*8 | 20 |
| SRB 20-6 | 20 | 6*8 | 20 |

# Шланг спиральный полиамидный с быстросъемным соединением

# температурный режим -40 +90 градусов. стойкий к  механическим воздействиям, маслостойкий.

| Наименование | Длина | Размер | Давление |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м | Внутренний и внешний | Атм |
| SRU 5-8 | 5 | 8*10 | 18 |
| SRU 10-8 | 10 | 8*10 | 18 |
| SRU-15-8 | 15 | 8*10 | 18 |
| SRU-20-8 | 20 | 8*10 | 18 |
| SRU 5-6 | 5 | 6*8 | 20 |
| SRU 10-6 | 10 | 6*8 | 20 |
| SRU-15-6 | 15 | 6*8 | 20 |
| SRU-20-6 | 20 | 6*8 | 20 |

# Шланг полиуретановый спиральный, температурный

# режим -40 +80 градусов. Стойкий к перегибам

# и механическим воздействиям, маслостойкий.

| Наименование | Длина | Размер | Давление |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м | Внутренний и внешний | Атм |
| SPR 4-5 | 4,00 | 5*8 | 16 |
| SPR 8-5 | 8,00 | 5*8 | 16 |
| SPR 12-5 | 12,00 | 5*8 | 16 |
| SPR 4-6,5 | 4,00 | 6,5*10 | 16 |
| SPR 8-6,5 | 8,00 | 6,5*10 | 16 |
| SPR 12-6,5 | 12,00 | 6,5*10 | 16 |
| SPR 4-8 | 4,00 | 8*12 | 14 |
| SPR 8-8 | 8,00 | 8*12 | 14 |
| SPR 12-8 | 12,00 | 8*12 | 14 |

### Указание мер безопасности

Отсоединяйте. перекрывайте подачу воздуха  при подключении    инструментов.

Не превышайте максимального давления указанного для шлангов.

Не подвергайте шланги излишне высокой и низкой температуре.

Не направляйте струю воздуха из шлангов на людей и животных.

Используйте шланги только по назначению.

Не используйте шланги для перекачки агрессивных и ядовитых сред ;кислоты и т.д.

Не располагайте шланги рядом с режущим и вращающимся инструментом .

Не перегибайте и не перекручивайте шланги.

Производитель:  GAV S.r.L.,Via Meucci, 11/15, 36040, Brendola (Vicenza), ITALY  www.gav.it